## Slide 1: Classification des réseaux
Téléinformatique 1
EST Laayoune 2019/2020
Génie Informatique

## Slide 2
On peut classer les réseaux selon deux aspects :
  Leurs tailles « La typologie ».
  Leurs topologies « La topologie ».

## Slide 3
Selon leurs tailles « La typologie ».
On compte généralement 4 catégories de réseaux informatiques différenciés par la distance maximale séparant les points les plus éloignes du réseau :

## Slide 4
Selon leurs tailles « La typologie ».
On compte généralement 4 catégories de réseaux informatiques différenciées par la distance maximale séparant les points les plus éloignes du réseau :
Réseaux PAN :
Réseaux LAN :
Réseaux MAN :
Réseaux WAN:

## Slide 5
Réseau PAN : Personal Area Network
Ces réseaux personnels interconnectent sur quelques mètres les équipements personnels tel que : Le GSM, portable ....d’un même utilisateur ...

## Slide 6
Réseaux LAN : Local Area Network C'est le type le plus commun des réseaux trouvés. Il relie des ordinateurs et des dispositifs situés près les uns des autres. Exemple : laboratoire d'informatique du lycée, réseau dans un même bâtiment.

## Slide 7
Réseaux MAN : Metropolitan Area Network
C'est une collection des réseaux locaux. Il relie des ordinateurs situés dans le même secteur géographique à l'échelle d'une ville (LAN + LAN, entreprise + entreprise).

## Slide 8
Réseaux WAN: Wide Area Network
Sont destinés comme leurs noms l’indiquent, à transporter des données numériques sur des distances à l’échelle d’un pays voir d’un continent ou de plusieurs continents.
Le Réseaux est soit terrestre, et il utilise des infrastructure au niveau du sol essentiellement des grands Réseaux de fibre optique, soit hertzienne comme les Réseaux satellite. . Exemple : Internet.

## Slide 10
Les réseaux sans fil.
Un Réseaux sans fil (en anglais Wireless network) est, comme son nom l'indique, un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire.
Grace aux réseaux sans fil, un utilisateur a la possibilité́ de rester connecté tout en se déplaçant dans un périmètre géographique plus ou moins entendu, c'est la raison pour laquelle on entend parfois parler de "mobilité́".

## Slide 12
On peut classer les réseaux selon deux aspects :
  Leurs tailles « La typologie ».
  Leurs topologies « La topologie ».

## Slide 13
Définition:
Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux.

## Slide 14
Elle peut définir la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau (topologie physique).
Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication (topologie logique).

## Slide 15
  Il existe plusieurs topologies
La topologie en Bus.
La topologie en Anneau.
La topologie en Etoile.
Le réseau hiérarchique
Le réseau maillé

## Slide 16
La topologie en bus.
Cette topologie est représentée par un câblage unique des unités réseaux.
Lorsque le support est en panne, c'est l'ensemble du réseau qui ne fonctionne plus.
Le signal émis par une station se propage dans un seul sens ou dans les deux sens.
Si la transmission est bidirectionnelle : toutes les stations connectées reçoivent les signaux émis sur le bus en même temps .
Le bus est terminé à ses extrémités par des bouchons pour éliminer les réflexions possibles du signal.

## Slide 18
La topologie en anneau
Un réseau a une topologie en anneau quand toutes ses stations sont connectées en chaine les unes aux autres
. Chaque station joue le rôle de station intermédiaire. Chaque station qui reçoit une trame, l'interprète et la réémet à la station suivante de la boucle si c'est nécessaire.

## Slide 20
La topologie en étoile
Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur (en anglais hub). Il s'agit d'une boîte comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles il est possible de raccorder les câbles réseau en provenance des ordinateurs.

## Slide 21
La topologie en étoile
c'est la topologie la plus courante actuellement. elle est aussi très souple en matière de gestion et dépannage de réseau :
la panne d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau. En revanche, l'équipement central un concentrateur (hub)

## Slide 23
Le réseau hiérarchique
Aussi connu sous le nom de réseau en arbre, il est divisé en niveaux. Le sommet, de haut niveau, est connectée à plusieurs nœuds de niveau inférieur, dans la hiérarchie.

## Slide 24
La topologie maillée.
Une topologie maillée correspond à plusieurs liaisons point à point. (Une unité réseau peut avoir (1,N) connexions point à point vers plusieurs autres unités.) Chaque terminal est relié à tous les autres.

## Slide 25
La topologie maillée.

## Slide 26
La topologie maillée.
L'inconvénient est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé lorsque le nombre de terminaux l'est : s'il y a N terminaux, le nombre de liaisons nécessaires est de ,